## Slide 1: Систематизация знаний по теме «Электромагнитные колебания и волны» 11 класс
Презентация Печеркиной С.В.- учителя физики, высшая кв. категория

## Slide 2: Цель урока
Систематизировать и актуализировать знания по теме «электромагнитные колебания и волны»;

## Slide 3: Задачи урока
Повторить основные вопросы к устному зачету по теме;
Провести теоретическую подготовку к ЕГЭ.

## Slide 4: Вопросы к зачету по теме "Электромагнитные колебания и волны"
Что называется электромагнитными колебаниями?
Какие колебания называются свободными? Приведите примеры.
Какие колебания называются вынужденными? Приведите примеры.
Что представляет собой колебательный контур? Зарисовать и пояснить.
Чему равен период свободных электромагнитных колебаний в контуре? (формула Томсона)
Что называется ёмкостным сопротивлением? Формула для расчета.
Что называется индуктивным сопротивлением? Формула для расчета.
Что называется электрическим резонансом? Формула для расчета резонансной частоты.

## Slide 5: Электромагнитные волны
Что называется волной? Основные характеристики волны.
Связь между длиной волны λ, частотой ν и скоростью распространения волны υ.
Чему равна скорость электромагнитных волн?
Основные принципы радиосвязи (блок-схема).
Из чего состоит простейший радиоприемник? Схема простейшего радиоприемника.
Свойства электромагнитных волн.

## Slide 6: Вопрос № 1. Что называется электромагнитными колебаниями?
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ –
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЛИ ПОЧТИ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАРЯДА, СИЛЫ ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ.

## Slide 7: Вопрос № 2. Какие колебания называются свободными? Приведите примеры.
СВОБОДНЫЕ – ВОЗНИКАЮТ В СИСТЕМЕ ПОСЛЕ ВЫВЕДЕНИЯ ЕЕ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ
Например, зарядка конденсатора. Свободные электромагнитные колебания возникают в колебательном контуре после однократного подведения энергии. Объяснение явления: На обкладках конденсатора сосредоточен электрический заряд, после того как колебательному контуру предоставляется самостоятельность, конденсатор разряжается через катушку индуктивнос-ти, в которой возникает электрический ток.

## Slide 8: Вопрос № 3. Какие колебания называются вынужденными? Приведите примеры.
ВЫНУЖДЕННЫЕ – КОЛЕБАНИЯ В ЦЕПИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНЕЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ
Например, периодические изменения силы тока и напряжения в электрической цепи, происходящие под действием переменной Э.Д.С. от внешнего источника.

## Slide 9: Вопрос № 4. Что представляет собой колебательный контур? Зарисовать и пояснить.
Колебательный контур -ПРОСТЕЙШАЯ СИСТЕМА, В КОТОРОЙ МОГУТ ПРОИСХОДИТЬ СВОБОДНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ

## Slide 10: Вопрос № 5. Чему равен период свободных электромагнитных колебаний в контуре? (формула Томсона)

## Slide 11: Вопрос № 6. Что называется ёмкостным сопротивлением? Формула для расчета.

## Slide 12: Вопрос № 7. Что называется индуктивным сопротивлением? Формула для расчета.

## Slide 13: Вопрос № 8. Что называется электрическим резонансом? Формула для расчета резонансной частоты.

## Slide 14: Вопросы № 9, 10,11,12. Что называется волной? Основные характеристики волны.
Волна́ — изменение состояния среды или физического поля (возмущение), распространяющееся либо колеблющееся в пространстве и времени или в фазовом пространстве.
Электромагнитные волны - распространяющееся в пространстве переменное электрическое поле.

## Slide 15: Основные характеристики волны.
Скорость распространения волны –
с = 3 *108 м/с;
Длина волны - λ (лямбда)- расстояние, на которое перемещается электромагнитная волна за время, равное одному периоду колебания; Λ = с/γ, где γ(ню) – частота колебания.

## Slide 16: Вопрос № 13. Основные принципы радиосвязи (блок-схема).
Амплитудная модуляция: изменение высокочастотных колебаний, вырабатываемых генератором, с помощью электрических колебаний звуковой частоты.
ДЕТЕКТИРОВАНИЕ: выделение низкочастотных колебаний из модулированных
колебаний высокой частоты

## Slide 17: Вопрос № 14. Из чего состоит простейший радиоприемник? Схема простейшего радиоприемника.
Схема детекторного радиоприемника (схема Оганова)
Конденсатор 1000 – 2000 Пф - Постоянный конденсатор 190 – 500 Пф - Диод (любой) - Цилиндр диаметром 10 см - Газета - Медная проволока диаметром 1 – 0.1 мм - Динамик от старого дискового телефона или наушники (высокоомные) - Штырь металлический 30 см в длину

## Slide 18: Вопрос № 15. Свойства электромагнитных волн.
1. Электромагнитные волны излучаются колеблющимися зарядами. Наличие ускорения - главное условие излучения электромагнитных волн. 2. Такие волны могут распространяться не только в газах, жидкостях и твердых средах, но и в вакууме. 3. Электромагнитная волна является поперечной.
4. Скорость электромагнитных волн в вакууме с=300000 км/с.
5. При переходе из одной среды в другую частота волны не изменяется. 6. Электромагнитные волны могут поглощаться веществом.
7. Попадая на границу раздела двух сред, часть волны отражается, а часть проходит в другую среду, преломляясь.

## Slide 19: Интернет-ресурсы
http://ru.wikipedia.org
http://www.pandia.ru
http://images.yandex.ru
http://all-he.ru/publ/svoimi_rukami/ehlektronika/detektornyj_radiopriemnik/2-1-0-61