## Slide 1: Электрический двигатель
Презентация к уроку в 8 классе
Автор – Печеркина С.В.- учитель физики МОУ-СОШ № 4 ГО Богданович

## Slide 2: Содержание
Определение
Историческая справка
Усовершенствование двигателя
Заслуга русского ученого
Практическое применение электродвигателя
Принцип действия электродвигателя
Устройство
Классификация электродвигателей
Двигатели постоянного тока
Значение щеточно-коллекторного узла
Бесколлекторные двигатели (вентильные двигатели)
Универсальный коллекторный электродвигатель
Применение электродвигателей

## Slide 3: Определение
Электрический двигатель — электрическая машина (электромеханический преобразователь), в которой электрическая энергия преобразуется в механическую, побочным эффектом является выделение тепла.
Электродвигатели разной мощности (750 Вт, 25 Вт, к CD-плееру, к игрушке, к дисководу).
Батарейка «Крона» дана для сравнения

## Slide 4: История создания электрического двигателя
Принцип преобразования электрической энергии в механическую энергию электромагнитным полем был продемонстрирован британским учёным Майклом Фарадеем в 1821 и состоял из свободно висящего провода, окунающегося в пул ртути.
Постоянный магнит был установлен в середине пула ртути.
Когда через провод пропускался ток, провод вращался вокруг магнита, показывая, что ток вызывал циклическое магнитное поле вокруг провода.
Этот двигатель часто демонстрируется в школьных классах физики, вместо токсичной ртути используют рассол.
Это — самый простой вид из класса электрических двигателей.

## Slide 5: Усовершенствование двигателя
Последующим усовершенствованием является Колесо Барлоу.
Оно было демонстрационным устройством, непригодным в практических применениях из-за ограниченной мощности.
Изобретатели стремились создать электродвигатель для производственных нужд.
Они пытались заставить железный сердечник двигаться в поле электромагнита возвратно-поступательно, то есть так, как движется поршень в цилиндре паровой машины.

## Slide 6: Заслуга русского ученого
Русский ученый Б. С. Якоби пошел иным путем.
В 1834 г. он создал первый в мире практически пригодный электродвигатель с вращающимся якорем и опубликовал теоретическую работу «О применении электромагнетизма для приведения в движение машины».
Б. С. Якоби писал, что его двигатель несложен и «дает непосредственно круговое движение, которого гораздо легче преобразовать в другие виды движения, чем возвратно-поступательное».
Мощность такого двигателя составляла всего 15 Вт.

## Slide 7: Практическое применение электродвигателя
Впоследствии Якоби довел мощность электродвигателя до 550 Вт.
Этот двигатель был установлен сначала на лодке, а позже на железнодорожной платформе.
13 сентября 1838 г. лодка с 12 пассажирами поплыла по Неве против течения со скоростью около 3 км/ч.
Лодка была снабжена колесами с лопастями. Колеса приводились во вращение электрическим двигателем, который получал ток от батареи из 320 гальванических элементов.
Так впервые электрический двигатель появился на судне.

## Slide 8: Принцип действия
В основу работы любой электрической машины положен принцип электромагнитной индукции.

## Slide 9: Устройство электрической машины
Электрическая машина состоит из неподвижной части — статора (для асинхронных и синхронных машин переменного тока) или индуктора (для машин постоянного тока) и подвижной части — ротора (для асинхронных и синхронных машин переменного тока) или якоря (для машин постоянного тока).
В роли индуктора, на маломощных двигателях постоянного тока, очень часто используются постоянные магниты.

## Slide 10: Классификация электродвигателей
Двигатель переменного тока - электрический двигатель,
Наиболее распространены магнитоэлектрические двигатели, которые по типу потребляемой энергии подразделяется на две большие группы — на двигатели постоянного тока и двигатели переменного тока (также существуют универсальные двигатели, которые могут питаться обоими видами тока).

## Slide 11: Двигатели постоянного тока
Двигатель постоянного тока — электрический двигатель, питание которого осуществляется постоянным током.
Данная группа двигателей в свою очередь по наличию щёточно-коллекторного узла подразделяется на:
коллекторные двигатели;
бесколлекторные двигатели.
Двигатель постоянного тока в разрезе. Справа расположен коллектор с щётками

## Slide 12: Значение щеточно-коллекторного узла
Щёточно-коллекторный узел обеспечивает электрическое соединение цепей вращающейся и неподвижной части машины и является наиболее ненадежным и сложным в обслуживании конструктивным элементом.

## Slide 13: Бесколлекторные двигатели (вентильные двигатели)
Бесколлекторные двигатели (вентильные двигатели) — электродвигатели, выполненные в виде замкнутой системы с использованием датчика положения ротора, системы управления (преобразователя координат) и силового полупроводникового преобразователя (инвертора). Принцип работы данных двигателей аналогичен принципу работы синхронных двигателей.

## Slide 14: Универсальный коллекторный электродвигатель
Универсальный коллекторный электродвигатель — коллекторный электродвигатель, который может работать и на постоянном токе и на переменном токе.
Изготавливается только с последовательной обмоткой возбуждения на мощности до 200 Вт.
Статор выполняется шихтованным из специальной электротехнической стали. Обмотка возбуждения включается частично при переменном токе и полностью при постоянном.
Для переменного тока номинальные напряжения 127,220., для постоянного 110.220.
Применяется в бытовых аппаратах, электроинструментах. Двигатели переменного тока с питанием от промышленной сети 50 гц не позволяют получить частоту вращения выше 3000 об/мин.

## Slide 15: Применение электродвигателей
На транспорте (электровозы, трамваи, троллейбусы);
Для выкачки нефти из скважин (электронасосы);
В промышленности (на переменном токе);
В быту (электроприборы, игрушки).
Мотоцикл Triumph Daytona получил электрический двигатель.
двигатели электрические для игрушек.

## Slide 16: Интернет-ресурсы
http://ru.wikipedia.org
http://images.yandex.ru